CM Dual Stacked 5 Lambda
CM Developed by GroundUrMast
CM Credit to holl_ands for FR and RP cards
CM FR 0 0 0 0 470 0
CM FR 0 29 0 0 470 12
CM FR 0 34 0 0 410 12
CM FR 0 39 0 0 470 6
CM FR 0 77 0 0 470 3
CM FR 0 153 0 0 470 1.5
CM FR 0 71 0 0 300 10
CM FR Hi-VHF choices:
CM FR 0 15 0 0 174 3
CM FR 0 29 0 0 174 1.5
CM FR 0 45 0 0 162 1.5
CM FR 0 27 0 0 189 1.5
CM FR 0 43 0 0 174 1
CM FR 0 23 0 0 198 1
CM FR 0 26 0 0 150 6
CM FR Lo-VHF choices:
CM FR 0 19 0 0 54 3
CM FR 0 35 0 0 54 1
CM FR 0 36 0 0 75 1
CM FR 0 28 0 0 54 6
CM FR 0 64 0 0 54 12
CM RP choices in order of increasing calculation time:
CM RP 0 1 1 1510 90 90 1 1 0 0
CM RP 0 1 1 1510 90 0 1 1 0 0
CM RP 0 1 1 1510 90 180 1 1 0 0
CM RP 0 1 37 1510 90 0 1 5 0 0
CM RP 0 1 73 1510 90 0 1 5 0 0
CM RP 0 73 1 1510 90 0 5 1 0 0
CM RP 0 73 73 1510 90 0 5 5 0 0
CM RP 0 285 73 1510 90 0 5 5 0 0
CE
SY WL=0.638	'Wave Length
SY L=5
SY angle1=24.00617	'18.85 degrees at start
SY angle2=angle1	'26.1 degrees at start
SY FG=0.0095	'Feed Gap / 2
SY TR=470	'Termination Resistance
SY AGL=0	'Height Above Ground
GW	1	1	0	FG	AGL+WL/4	0	-FG	AGL+WL/4	#12
GW	2	140	0	FG	AGL+WL/4	cos(angle1)*L*WL	FG+(sin(angle1)*L*WL)	AGL+WL/4	#12
GW	3	140	cos(angle1)*L*WL	FG+(sin(angle1)*L*WL)	AGL+WL/4	(cos(angle1)*L*WL)+(cos(angle2)*L*WL)	FG+(sin(angle1)*L*WL)-(sin(angle2)*L*WL)	AGL+WL/4	#12
GW	4	140	0	-FG	AGL+WL/4	cos(angle2)*L*WL	-FG-(sin(angle2)*L*WL)	AGL+WL/4	#12
GW	5	140	cos(angle2)*L*WL	-FG-(sin(angle2)*L*WL)	AGL+WL/4	(cos(angle2)*L*WL)+(cos(angle1)*L*WL)	-FG-(sin(angle2)*L*WL)+(sin(angle1)*L*WL)	AGL+WL/4	#12
GW	6	1	(cos(angle1)*L*WL)+(cos(angle2)*L*WL)	FG+(sin(angle1)*L*WL)-(sin(angle2)*L*WL)	AGL+WL/4	(cos(angle1)*L*WL)+(cos(angle2)*L*WL)	-FG-(sin(angle2)*L*WL)+(sin(angle1)*L*WL)	AGL+WL/4	#12
GX	10	001
GW	100	1	0	FG	AGL	0	-FG	AGL	#12
GE	0
EK
EX	0	100	1	0	1	0	0
LD	0	6	1	1	TR	0	0
LD	0	16	1	1	TR	0	0
LD	5	0	0	0	58000000
GN	-1
TL	100	1	1	1	450	0	0	0	0	0
TL	100	1	11	1	450	0	0	0	0	0
FR 0 39 0 0 470 6
RP 0 1 146 1510 90 0 1 2.5 0 0
EN