CM NEC Input File for Rhombic
CM Four stacked 9WL rhombic elements
CM Developed by GroundUrMast w / input from holl_ands re. FR and RP cards
CM 11/2011
CE
SY WL=0.64
SY LEG=9
SY LEGXSF=0.363364
SY LEGX=LEG-LEGXSF
SY LOAD=390
SY AGL=6
SY ENDG=0.020
GW	1	269	0	ENDG	AGL	LEGX*WL	((LEG*WL)^2-(LEGX*WL)^2)^0.5	AGL	#12
GW	2	269	0	-ENDG	AGL	LEGX*WL	-((LEG*WL)^2-(LEGX*WL)^2)^0.5	AGL	#12
GW	3	269	LEGX*WL	((LEG*WL)^2-(LEGX*WL)^2)^0.5	AGL	LEGX*WL*2	ENDG	AGL	#12
GW	4	269	LEGX*WL	-((LEG*WL)^2-(LEGX*WL)^2)^0.5	AGL	LEGX*WL*2	-ENDG	AGL	#12
GW	100	3	0	ENDG	AGL	0	-ENDG	AGL	#14
GW	200	3	LEGX*WL*2	ENDG	AGL	LEGX*WL*2	-ENDG	AGL	#14
GW	11	269	0	ENDG	AGL+WL*0.5	LEGX*WL	((LEG*WL)^2-(LEGX*WL)^2)^0.5	AGL+WL*0.5	#12
GW	12	269	0	-ENDG	AGL+WL*0.5	LEGX*WL	-((LEG*WL)^2-(LEGX*WL)^2)^0.5	AGL+WL*0.5	#12
GW	13	269	LEGX*WL	((LEG*WL)^2-(LEGX*WL)^2)^0.5	AGL+WL*0.5	LEGX*WL*2	ENDG	AGL+WL*0.5	#12
GW	14	269	LEGX*WL	-((LEG*WL)^2-(LEGX*WL)^2)^0.5	AGL+WL*0.5	LEGX*WL*2	-ENDG	AGL+WL*0.5	#12
GW	110	3	0	ENDG	AGL+WL*0.5	0	-ENDG	AGL+WL*0.5	#14
GW	210	3	LEGX*WL*2	ENDG	AGL+WL*0.5	LEGX*WL*2	-ENDG	AGL+WL*0.5	#14
GW	21	269	0	ENDG	AGL+WL	LEGX*WL	((LEG*WL)^2-(LEGX*WL)^2)^0.5	AGL+WL	#12
GW	22	269	0	-ENDG	AGL+WL	LEGX*WL	-((LEG*WL)^2-(LEGX*WL)^2)^0.5	AGL+WL	#12
GW	23	269	LEGX*WL	((LEG*WL)^2-(LEGX*WL)^2)^0.5	AGL+WL	LEGX*WL*2	ENDG	AGL+WL	#12
GW	24	269	LEGX*WL	-((LEG*WL)^2-(LEGX*WL)^2)^0.5	AGL+WL	LEGX*WL*2	-ENDG	AGL+WL	#12
GW	120	3	0	ENDG	AGL+WL	0	-ENDG	AGL+WL	#14
GW	220	3	LEGX*WL*2	ENDG	AGL+WL	LEGX*WL*2	-ENDG	AGL+WL	#14
GW	31	269	0	ENDG	AGL+WL*1.5	LEGX*WL	((LEG*WL)^2-(LEGX*WL)^2)^0.5	AGL+WL*1.5	#12
GW	32	269	0	-ENDG	AGL+WL*1.5	LEGX*WL	-((LEG*WL)^2-(LEGX*WL)^2)^0.5	AGL+WL*1.5	#12
GW	33	269	LEGX*WL	((LEG*WL)^2-(LEGX*WL)^2)^0.5	AGL+WL*1.5	LEGX*WL*2	ENDG	AGL+WL*1.5	#12
GW	34	269	LEGX*WL	-((LEG*WL)^2-(LEGX*WL)^2)^0.5	AGL+WL*1.5	LEGX*WL*2	-ENDG	AGL+WL*1.5	#12
GW	130	3	0	ENDG	AGL+WL*1.5	0	-ENDG	AGL+WL*1.5	#14
GW	230	3	LEGX*WL*2	ENDG	AGL+WL*1.5	LEGX*WL*2	-ENDG	AGL+WL*1.5	#14
GW	500	3	0	ENDG	AGL+WL*0.75	0	-ENDG	AGL+WL*0.75	#18
GE	0
LD	0	200	2	0	LOAD	0	0	0	0	0
LD	0	210	2	0	LOAD	0	0	0	0	0
LD	0	220	2	0	LOAD	0	0	0	0	0
LD	0	230	2	0	LOAD	0	0	0	0	0
LD	5	0	0	0	58000000
EK
EX	0	500	2	0	1	0	0
GN	-1
TL	100	2	110	2	-450	0	0	0	0	0
TL	110	2	500	2	450	0	0	0	0	0
TL	500	2	120	2	450	0	0	0	0	0
TL	120	2	130	2	-450	0	0	0	0	0
' FR Freq Sweep choices in order of increasing calculation time (fm holl_ands):
' FR 0 0 0 0 585 0	' Fixed Freq
' FR 0 29 0 0 470 12	' Freq Sweep 470-806 every 12 MHz - OLD UHF BAND
' FR 0 34 0 0 410 12	' Freq Sweep 410-806 every 12 MHz - Even Wider Sweep
FR 0 39 0 0 470 6	' Freq Sweep 470-698 every 6 MHz - PREFERRED FOR UHF
' FR 0 77 0 0 470 3	' Freq Sweep 470-698 every 3 MHz
' FR 0 153 0 0 470 1.5	' Freq Sweep 470-698 every 1.5 MHz
' FR 0 71 0 0 300 10	' Freq Sweep 300-1000 every 10 MHz - WIDEBAND SWEEP
' FR Hi-VHF choices:
' FR 0 15 0 0 174 3	' Freq Sweep 174-216 every 3 MHz
' FR 0 29 0 0 174 1.5	' Freq Sweep 174-216 every 1.5 MHz - PREFERRED
' FR 0 45 0 0 162 1.5	' Freq Sweep 162-228 every 1.5 MHz - Add +/- 12 MHz BW
' FR 0 27 0 0 189 1.5	' Freq Sweep 186-228 every 1.5 MHz - SPECIAL
' FR 0 43 0 0 174 1	' Freq Sweep 174-216 every 1 MHz - Hi-Rez
' FR 0 23 0 0 198 1	' Freq Sweep 198-220 every 1 MHz - Hi-Rez - Ch13 SPECIAL
' FR 0 26 0 0 150 6	' Freq Sweep 150-300 every 6 MHz - WIDEBAND SWEEP
' FR Lo-VHF choices:
' FR 0 19 0 0 54 3	' Frequency Sweep every 3 MHz for Ch2-6 + FM
' FR 0 35 0 0 54 1	' Frequency Sweep every 1 MHz for Ch2-6
' FR 0 36 0 0 75 1	' Frequency Sweep every 1 MHz for Ch5 + Ch6 + FM
' FR 0 28 0 0 54 6	' Wide Freq Sweep every 6 MHz for Ch2-13
' FR 0 64 0 0 54 12	' Super Wide Freq Sweep 54-810 every 12 MHz
' RP choices in order of increasing calculation time:
' RP 0 1 1 1510 90 90 1 1 0 0	' 1D Gain toward 0-deg Azimuth - SIDE GAIN
' RP 0 1 1 1510 90 0 1 1 0 0	' 1D Gain toward 90-deg Azimuth - FORWARD GAIN
' RP 0 1 1 1510 90 180 1 1 0 0	' 1D Gain toward 270-deg Azimuth - REVERSE GAIN
' RP 0 1 37 1510 90 0 1 5 0 0	' 2D (Left only) Azimuthal Gain Slice
RP 0 1 73 1510 90 0 1 5 0 0	' 2D Azimuthal Gain Slice - PREFERRED
' RP 0 73 1 1510 90 0 5 1 0 0	' 2D Elevation Gain Slice
' RP 0 73 73 1510 90 0 5 5 0 0	' 3D Lower Hemisphere reveals antenna (Fixed Freq)
' RP 0 285 73 1510 90 0 5 5 0 0	' 3D Full Coverage obscures antenna (Fixed Freq)
EN